Product specification

产品规格书

I系列：透明LED橱窗屏

版本号（Version NO）：V3

文件首次发放日期（Release Date）：2020-05-29

产品尺寸图

吊装示意图

▼ 吊装拼屏安装示意图

技术标准

一、外观要求：

1-1、型材外观色泽亮丽，完好无划伤痕迹；灯珠分布均匀，组装无晃动部件或脱落现象。

1-2、结构尺寸误差不大于±1mm。

二、测试环境及基本参数：

2-1、工作环境温度：-20℃~50℃

2-2、环境相对湿度：L 90%RH

2-3、工作电压：220±5% / 170±5%

2-4、工作电流：DC5V

三、图像技术要求

3-1、色彩鲜艳，画面真实，清晰自然，高色彩还原。

3-2、视频解析最大分辨率：1920x1080。

3-3、每颗灯珠亮度均匀，无死灯，磕碰。

3-4、成像清晰流畅，层次分明，画质稳定，无闪动现象。

四、老化要求

4-1、红、绿、蓝纯色检测，不偏色，不闪烁。

4-2、正常播放视频不小于48小时，无不良现象。

五、检测设备

潘通标准色卡，灰度综合测试图，精度为±0.5%数字万用表，精度为±0.02mm的游标卡尺，检测工装，高低温湿热试验箱，灯光亮度检测仪。

产品参数：

| 名 称 | 参数/规格 |
| --- | --- |
| 型号 | I 3.91 |
| 像素间距 | W3.91mm*H7.81mm |
| 最佳视距(M) | 3M-10M |
| 通透度 | 60% |
| 像素点/㎡ | 22912 |
| 最大功耗/㎡ | 800W |
| 播放功耗/㎡ | 240W |
| 产品尺寸（mm） | 762x1152x40mm |
| 显示尺寸（mm） | 1000x700mm |
| 扫描方式 | 2 |
| 重量（KG） | 25KG |
| 显示亮度（nits） | ≥2700CD/㎡ |
| LED封装模式 | 3510 RGB |
| 屏幕刷新率 | ≥3840 Hz |
| 防护等级 | IP40 |
| 灰度 | 27bit |
| 亮度调节 | 267级 |
| 屏体材质 | 铝框+灯条 |
| 驱动IC | 聚积 |
| 控制系统 | 诺瓦 |
| 显示接口 | 终端DIV/HDMI |
| 屏体电源 | 金威源/LED专用电源 |
| 工作电压 | 220±5% / 170±5% →DC16V (Display) |
| 输入电压 | AC170~240V 61Hz |
| 工作环境 | ﹣10℃~51℃ |
| 安装方式 | 吊装 |
| 质保期 | 质保1年 |
| LED灯珠寿命 | 理论使用寿命10万小时 |

# Text boxes

产品简介：

LED侧发光橱窗屏采用一体化设计，专为橱窗设计，单块显示尺寸为700x1000mm。具有高像素，通透，极速安装，方便维护等特点；可采取吊装等安装方式。

广泛应用于大型购物商场、落地窗、高端展厅、珠宝店，银行等场景。

技术特点：

LED侧发光橱窗屏采用”LED透明屏专用灯珠“（图1-01），屏幕工作时灯珠于灯板的一侧发光（图1-02）.顾名为侧发光。箱体结构为6063铝合金经过阳极氧化工艺处理（图1-03）。

图1-01

图1-02

图1-03

1152mm

762mm

762mm

40mm