Product specification

产品规格书

YS系列：P3.91~P20

版本号（Version NO）：V3

文件首次发放日期（Release Date）：2020-05-19

产品尺寸图

无边框正发光单个箱体1000x1000mm

无边框正发光单个箱体1000x500mm

无边框正发光单个箱体500x500mm

拼屏示意图

▼ 吊装拼屏安装示意图

▼ 支撑杆拼屏安装示意图

技术标准

一、外观要求：

1-1、型材外观色泽亮丽，完好无划伤痕迹；灯珠分布均匀，组装无晃动部件或脱落现象。

1-2、结构尺寸误差不大于±1mm。

二、测试环境及基本参数：

2-1、工作环境温度：-20℃~50℃

2-2、环境相对湿度：L 90%RH

2-3、工作电压：220±5% / 170±5%

2-4、工作电流：DC5V

三、图像技术要求

3-1、色彩鲜艳，画面真实，清晰自然，高色彩还原。

3-2、视频解析最大分辨率：1920x1080。

3-3、每颗灯珠亮度均匀，无死灯，磕碰。

3-4、成像清晰流畅，层次分明，画质稳定，无闪动现象。

四、老化要求

4-1、红、绿、蓝纯色检测，不偏色，不闪烁。

4-2、正常播放视频不小于48小时，无不良现象。

五、检测设备

潘通标准色卡，灰度综合测试图，精度为±0.5%数字万用表，精度为±0.02mm的游标卡尺，检测工装，高低温湿热试验箱，灯光亮度检测仪。

产品参数：

| 名 称 | 参数/规格 | 参数/规格 | 参数/规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | YS3.91 | YS7.81 | YS10.42 |
| 像素间距 | W3.91mm*H7.81mm | W7.81mm*H7.81mm | W10.42mm*H10.42mm |
| 最佳视距 | 4M-12M | 8M-24M | 10M-30M |
| 通透度 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| 像素点/㎡ | 32768 | 16384 | 9216 |
| 最大功耗/㎡ | 800W | 800W | 700W |
| 播放功耗/㎡ | 240W | 240W | 200W |
| 箱体尺寸 | W1000mm*H500mm*D50mm | W1000mm*H500mm*D50mm | W1000mm*H500mm*D50mm |
| 箱体分辨率 | 256*64 | 128*64 | 94*48 |
| 扫描方式 | 43838 | 43834 | 43832 |
| 箱体重量 | 5kg | 6kg | 6kg |
| 显示亮度 | ≥5500CD/㎡ | ≥5500CD/㎡ | ≥5500CD/㎡ |
| LED灯珠 | 3510 RGB | 3510 RGB | 3510 RGB |
| 屏幕刷新率 | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 灰度 | 16bit | 16bit | 16bit |
| 亮度调节 | 256级 | 256级 | 256级 |
| 屏体材质 | 铝框+灯条 | 铝框+灯条 | 铝框+灯条 |
| 驱动IC | 集创 | 台湾聚积 | 台湾聚积 |
| 控制系统 | 诺瓦 | 摩西尔或自选 | 摩西尔或自选 |
| 显示接口 | 终端DIV/HDMI | 终端DIV/HDMI | 终端DIV/HDMI |
| 屏体电源 | 金威源/LED专用电源 | 视源电源/LED专用电源 | 视源电源/LED专用电源 |
| 工作电压 | 220±5% / 170±5% →DC5V (Display) | 220±5% / 110±5% →DC5V (Display) | 220±5% / 110±5% →DC5V (Display) |
| 输入电压 | AC170~240V 50Hz | AC100~240V 50Hz | AC100~240V 50Hz |
| 工作环境 | ﹣10℃~40℃ | ﹣10℃~40℃ | ﹣10℃~40℃ |
| 安装方式 | 根据现场可吊装、固定安装方式 | 根据现场可吊装、固定安装方式 | 根据现场可吊装、固定安装方式 |
| 质保期 | 质保2年 | 质保2年 | 质保2年 |
| LED灯珠寿命 | 理论使用寿命10万小时 | 理论使用寿命10万小时 | 理论使用寿命10万小时 |

| 名 称 | 参数/规格 | 参数/规格 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | YS15.6 | YS25 |
| 像素间距 | W15.625mm*H15.625mm | W25mm*H25mm |
| 最佳视距 | 15M-45M | 25M-75M |
| 通透度 | 0.6 | 0.85 |
| 像素点/㎡ | 4096 | 1600 |
| 最大功耗/㎡ | 600W | 500W |
| 播放功耗/㎡ | 180W | 150W |
| 箱体尺寸 | W1000mm*H500mm*D50mm | W1000mm*H500mm*D40mm |
| 箱体分辨率 | 64*32 | 40*20 |
| 扫描方式 | 静态 | 静态 |
| 箱体重量 | 9kg | 6kg |
| 显示亮度 | ≥5500CD/㎡ | ≥2500CD/㎡ |
| LED灯珠 | 3510 RGB | 3510 RGB |
| 屏幕刷新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 防护等级 | IP67 | IP30 |
| 灰度 | 16bit | 16bit |
| 亮度调节 | 256级 | 256级 |
| 屏体材质 | 铝框+灯条 | 铝框+灯条 |
| 驱动IC | 台湾聚积 | 台湾聚积 |
| 控制系统 | 摩西尔或自选 | 摩西尔或自选 |
| 显示接口 | 终端DIV/HDMI | 终端DIV/HDMI |
| 屏体电源 | 视源电源/LED专用电源 | 视源电源/LED专用电源 |
| 工作电压 | 220±5% / 110±5% →DC5V (Display) | 220±5% / 110±5% →DC5V (Display) |
| 输入电压 | AC100~240V 50Hz | AC100~240V 50Hz |
| 工作环境 | -35 ~ + 80°C / -55 ~ + 120°C | ﹣10℃~40℃ |
| 安装方式 | 根据现场可前维护、后维护安装方式 | 根据现场可吊装、固定安装方式 |
| 质保期 | 质保2年 | 质保2年 |
| LED灯珠寿命 | 理论使用寿命10万小时 | 理论使用寿命10万小时 |

# Text boxes

产品简介：

LED侧发光箱体屏采用模块化设计，具有透明显示，快速安装，节能环保等特点； 可采取吊装和立装等安装方式。有1000x1000mm、 1000x500mm、 500x500mm几个标准尺寸。

广泛应用于玻璃幕墙、大型购物商场、落地窗、电视台晚会、大型娱乐节目等场景。

技术特点：

LED侧发光透明屏采用”LED透明屏专用灯珠“（图1-01），屏幕工作时灯珠于灯板的一侧发光（图1-02）.顾名为侧发光。箱体结构为6063铝合金经过阳极氧化工艺处理（图1-03）。

图1-01

图1-02

图1-03

1000mm

1000mm

1000mm

42mm

70mm

1000mm

500mm

侧贴细节图

1000mm

500mm

500mm

70mm

42mm

70mm

500mm

42mm

70mm

500mm

70mm